Руководство по монтажу

vinyPlus фасадные панели

По состоянию на 5/2004

Допускаются ошибки и изменения

В данной инструкции по монтажу идёт речь о советах

производителя по монтажу и не освобождает монтажную

организацию от обязательств по своему информированию

о новейших изменениях в инструкции и от соблюдения

правил по технике безопасности.

| Рис.1 Рис. 2 | Общие сведения vinyPlus фасадные панели изготавливаются из высокотехнологичного ичкусственного материала. Видимая поверхность декорируется специально предназначенной для наружных работ многослойной плёнкой. Размеры: Ширина = 180 мм, видимая ширина = 150 мм, толщина = 18 мм, длина = 6000 мм (Рис. 1). vinyPlus фасадные панели соответствуют Европейскому классу пожарной безопасности Е согласно DIN EN 13501-1 ( соответствуют классу строительных материалов В2 согласно DIN 4102-1 нормально воспламеняемые ). Хранение: vinyPlus фасадные панели хранятся в упакованном горизонтально расположенном виде. Во время хранения следует избегать прямого попадания солнца и дождя. При вскрытии упаковку следует удалить со всей панели. Эксплуатация: vinyPlus фасадные панели и дополнительные к ним профили не следует тереть видимой стороной друг относительно друга. Не ставить твёрдые или острые предметы на видимую сторону панелей. Не прислонять лестницы или монтажные леса к видимой поверхности панелей и дополнительных к ним профилей. Вентиляция При монтаже следует обязательно обеспечить проходящую вентиляцию. Она сокращает влажность воздуха, обеспечивает капиллярное отделение облицовки фасада и утеплителя от стены. Для формирования вентилируемого пространства необходимо установить вертикальную обрешётку ( Рис. 2 ). |
| --- | --- |

| Подоблицовочная конструкция А) установка несущих направляющих Несущие направляющие ( Рис. 3 ) крепятся горизонтально к стене здания с помощью сертифицированных дюбелей. При крепеже к несущей стене следует соблюдать DIN 1052. Деревянный брус следует импрегнировать от плесени, влаги и жучков. Расстояние между направляющими получается исходя из ширины утеплителя ( ок. 60 см ). Неровности стены устраняются подкладыванием под брус монтажных клинышек ( Арт. № 50.12.29 ). Б) Установка утеплителя Плиты утеплителя устанавливаются между рядами направляющих защитной стороной наружу ( рис. 4 ). В) Монтаж подоблицовочных направляющих Вертикальные направляющие ( 28 мм х 48 мм ) крепятся к несущим направляющим с расстоянием максимум 60 см ( рис. 5 ). Обработка и резка Для обработки фасадных панелей vinyPlus используется обычный инструмент по дереву. | Рис. 3 Рис. 4 Рис. 5 |
| --- | --- |
| Рис. 6 Рис. 7 Рис. 8 | Нижний край фасада Для того, чтобы обеспечить проветривание фасада и предотвратить проникновение жучков в проветриваемое пространство, в нижнем крае фасада устанавливается вентиляционный профиль 30/40 ( Арт. № 50.03.01 ) ( рис. 6 ). Верхний край фасада Для прикрытия верхнего обрезанного края фасада и для отвода воздуха устанавливается вентиляционный профиль 65/17 ( Арт. № 50.08.11 или 50.08.16 ) с отверстиями для вентиляции ( рис. 7 ). Наружный угол Вертикальные направляющие в зоне наружного угла сходятся друг с другом прочно прикручиваются к общему брусу. Угловой профиль ( Арт. № 50.55.__ ), того же качества поверхности и цвета, как и фасадные панели vinyPlus, крепится фасадными гвоздями 1,9 х 27 ( Арт. № 51.04.02 ) к направляющим ( рис. 8 ). |

| Внутренний угол Для отделки внутреннего угла на расстоянии 60мм от угла в обе стороны устанавливаются вертикальные несущие направляющие. Угловой профиль ( Арт. № 50.55.__ ) того же качества поверхности и цвета, как и фасадные панели vinyPlus, крепится фасадными гвоздями 1,9 х 27 ( Арт. № 51.04.02 ) к направляющим ( рис. 9 ). Торцевой стык Для стыка фасада с другой, не отделанной фасадными панелями, стеной или другими элементами здания для прикрытия обрезанного края фасада применяется П-профиль того же качества поверхности и цвета, как и фасадные панели vinyPlus, скрепляемый фасадными гвоздями 1,9 х 27 ( Арт. № 51.04.02 ) к направляющими ( рис. 10 ). Стык фасадных панелей В области зазора стыка обрезанные края фасадных панелей vinyPlus скрываются в Н-профиле ( Арт. № 50.65.__ ) того же цвета, что и фасадная панель. Чтобы хорошо прикрепить фасадный Н-профиль, необходимо установить две вертикальных несущих направляющих ( рис. 11 ). | Рис. 9 Рис. 10 Рис. 11 |
| --- | --- |

| Рис. 12 Рис. 13 | Монтаж vinyPlus фасадные панели, как правило, устанавливаются горизонтально снизу вверх. Нижняя панель вместе с вентиляционным профилем крепятся по уровню к несущей направляющей. Следующая панель ставятся в предыдущую панель шип–в-паз и крепится к несущим направляющим ( рис. 12 ). Важно При перепаде температур в 10о С фасадные панели vinyPlus в несмонтированном состоянии подвергаются терморасширению ( сужению ) на 0,65 мм на 1 метр. Это соответствует при длине панели 6 м удлинению или сокращению на 3,9 мм. При температурах ниже 0о С монтаж фасадных панелей vinyPlus не производится. Крепление Крепление vinyPlus фасадных панелей осуществляется через продольные отверстия на крепёжной планке. Для этого используются нержавеющие шурупы ( шуруп с плоской шляпкой, 4х40 мм Арт. № 51.42.02 ). Расход – ок. 14 шурупов на кв.м. Для крепления дополнительных профилей используются фасадные гвозди 1,9х27 из нержавеющей стали – А2 ( Арт. № 51.04.02 ) ( рис. 13 ). |
| --- | --- |