__________________________________________________________________________________________

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ОГРАЖДЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИНТОВЫХ СТОЛБОВ ЮВЕНТА

ШАГ 1
-необходимо снять размеры и разметить территорию, которую нужно оградить.
ШАГ 2
-при помощи специальных приборов (лазерная рулетка, тахеометр,...) или путем натяжения веревки сформируйте линейность будущего ограждения.
ШАГ 3
-рассчитайте и разметьте необходимое количество столбов в соответствии с выбранным шагом (2 метра, 2,5 метра, 3 метра). Расстояние между столбами зависит от грунта и типа планируемого ограждения (проф. лист, сетка рабица, штакетник, кованные изделия,....)
ШАГ 4
-в соответствии с разметкой выполните ручное бурение под столб, используя ручной садовый бур. В зависимости от грунта, ручное бурение производить на глубину 300-500 мм.(убираем плодородный слой, который наиболее подвержен пучению в зимний период).
ШАГ 5
-в образованную "лунку" установите винтовой столб, предварительно надев на него, специальный ручной вороток-ключ.
Шаг 6
-придав столбу вертикальность (образовавшаяся лунка позволяет столбу придать вертикальность при начальной фазе завинчивания), использую ручной вороток, медленно, не спеша, проводите ввинчивание столба на требуемую глубину. 
Шаг 7
- винтовые столбы Ювента, в зависимости от типа изделия, завинчиваются на  глубину  от 1200 мм. ( винтовые стойки завинчиваются на различные глубины от 1500 мм. до 2000  мм.). Вертикальность завинчивания контролируется при помощи магнитного уровня, предварительно закрепленного на столб. 
-лунку засыпаем песком и щебнем  вперемешку и трамбуем ручной трамбовкой (самодельной, бытовой). Столб установлен жестко и не качается.
Шаг 8
-устанавливаем поперечные лаги из профильной трубы 20*40 мм. на специальные кронштейны. Сварка не требуется. Все, что нужно-- это шуруповерт и саморезы по металлу.
Шаг 9
-на лаги вешается любой тип ограждения(сетка, профлист, штакетник,.....) ЛЮБОЙ!!!
Шаг 10
-ЗАБОР ГОТОВ!!! Любуемся красотой и надежностью изготовленного сооружения.

Два-три непрофессиональных человека завинчивают один столб за 5-10 мин., в зависимости от типа грунта.

ЗА ОДИН ДЕНЬ БРИГАДА 3-4 ЧЕЛОВЕКА УСТАНАВЛИВАЮТ В СРЕДНЕМ -100 МЕТРОВ ПОГОННЫХ ЗАБОРА!!! ЭКОНОМИЯ ДЕНЕГ И ВРЕМЕНИ!!!